## Slide 2
Користи од програмабилне равни података
Архитектура независна од протокола
П416 Елементи Језика
Паресери у П416
Програмирање match/action проточне обраде
Серијализација пакета (депарсер)
Екстерне методе и објекти
Користи од програмабилне равни података

## Slide 3: Стандардна телекомуникациона архитектура
Традиционална архитектура са се састоји од 3 равни
Раван је скуп алгоритама
Ови алгоритми
  Процесирају различите саобраћаје
  Имају другачије захтеве по питању перформанси
  Дизајниране су коришћењем различитих методологија
  Имплементиране су у различитим програмским језицима
  Извршавају се на различитом хардверу
Раван управљања
Контролна Раван
OSPF
PIM-SM
BGP
Раван података
LLDP
CLI/GUI/SNMP

## Slide 4: Од чега се састоји Мрежни ОС (МОС)
NOS
Контролна раван
Управљачка раван
Где припада раван података?
  У многим модерним мрежним уређајима великих брзина, није више део Мрежног ОС-а
Управљачка раван
Контролна раван
OSPF
PIM-SM
BGP
LLDP
Фиксно
CLI/GUI/SNMP

## Slide 5: Дизајн МОС-а са фиксном равни података
Управљачка раван
Контролна раван
PIM-SM
BGP
???
??
Овако желим да изградим своју мрежу
Захтеви
Овако пакети требају бити процесирани
Овако ја процесирам пакете
Фиксно
CLI/GUI/SNMP

## Slide 6: Раван података као део мрежног ОС-а
Управљачка раван
Контролна раван
PIM-SM
BGP
???
??
Раван Података
Овако желим да изградим своју мрежу
Захтеви
Овако пакети треба да буду процесирани
CLI/GUI/SNMP

## Slide 7: Користи од програмабилне равни података
1
Контрола и флексибилност. Жељено понашање уређаја.
2
Поузданост. Смањите ризик избацивањем функционалнсто које не користите.
3
Ефикасност. Смањите потрошњу енергије и скалирајте само онолико колико вам треба.
4
Ви контролишете развој и додавање нових функционалности.
5
Телеметрија. Могућност да завирите у раван података.
6
Ексклузивност и различитост. Не морате делити ваш дизајн за произвођачем чипова.

## Slide 8: П4_16 Модел равни података

## Slide 9: Архитектура независна од протокола
Memory
ALU
Програмабилни парсер
Програмабилни депарсер
Програмабилна проточна обрада Programmable match/action pipeline
Програмер дефинише редослед и тип заглавља пакета које жели да процесира
Програмер дефинише табеле и алгоритме процесирања
Програмер дефинише како ће изгледати пакет на излазу (на жици)
Програмабилна фаза (match/action stage unit)
PISA: Protocol-Independent Switch Architecture

## Slide 10: PISA u akciji
Парсирање заглавља пакета
Заглавља и међурезултати парсирања се могу користити у даљој обради
Заглавља се могу мењати/додавати/одузимати
Пакет се на излазу депарсира (серијализује)
Програмабилни парсер
Програмабилни депарсер
Програмабилна проточна обрада Programmable match/action pipeline
Програмабилна фаза (match/action stage unit)

## Slide 11: П414 Свич Модел
ТМ
Долазна проточна обрада (Ingress Pipeline)
Одлазна проточна обрада (Egress Pipeline)
Менаџер Саобраћаја (Traffic Manager)
  N:1 Релације: Редови чекања, Контрола загушења
  1:N Релације: Репликација
  Распоређивање
Програмабилни парсер
Програмабилни депарсер
Долазна обрада - Ingress pipeline
Одлазна обрада - Egress pipeline

## Slide 12: Алтернативни свич Модел
Симетрична долазна и одлазна проточна обрада
Потпуно независни и програмабилни парсери и депарсери
Долазна обрада - Ingress pipeline
Одлазна обрада - Egress pipeline
ТМ

## Slide 13: Проширени модел проточне обраде
Нестандардна комбинација програмабилних компоненти
  Имати 2 парсера у проточној обради може помоћи код процесирања тунела
  Многе друге комбинације су такође могуће
Специјализоване компоненте за напредну обраду
Програмабилни парсер 1
Програмабилни депарсер
Програмабилни парсер 2

## Slide 14: P416 Приступ
Заједница отвореног кода
Термин | Опис
П4 циљан хардвер | Оличење специфичне хардверске имплементације
П4 архитектура | Сет специјализованих П4 програмабилних компоненти, екстерних метода као и њихових интерфејса доступних П4 програмеру
П4 платформа | П4 архитектура имплементирана за одабрани хардвер
П416
Језик
П416 Библиотека Језгра
Произвођач хардвера
Екстерне библиотеке
Дефиниција Архитектуре

## Slide 15: П416 Основе

## Slide 16: П416 Елементи Језика
Дефиниција Архитектуре
Екстерне библиотеке
Праграмабилне компоненте и њихови интерфејси
Подршка за специјализоване операције
Подаци
Бит стрингови, заглавља, структуре, низови
Контроле
Табеле, акције, наредбе за контролу тока
Парсери
Изрази
Базичне операције и оператори
Коначни аутомат, екстракција битова

## Slide 17: Дефиниција једноставног заглавља
Пример: Деклерација Л2 заглавља
header ethernet_t {
bit<48> dstAddr;
bit<48> srcAddr;
bit<16> etherType;
}
header vlan_tag_t {
bit<3> pri;
bit<1> cfi;
bit<12> vid;
bit<16> etherType;
}
struct my_headers_t { ethernet_t ethernet; vlan_tag_t[2] vlan_tag;
}
Основни типови
  bit<n> – Неозначен целобројни податак (bitsrting) дужине Н
    bit је исто што и bit<1>
  int<n> – Означени цео број дужине Н (>=2)
  varbit<n> – битстринг произвољне дужине
Изведени типови
  header – Уређена колекција чланова
    Поравнат на 1 бајт
    Може бити валидан или невалидан
    Може садржати основне типове
  struct – Неуређена колекција чланова
    Нема рестрикција у погледу поравнања
    Може садржати и основне и изведене типове
  Хедер Стек – Низ хедера

## Slide 18: Typedef
Пример: Деклерација типа МАС адресе
typedef bit<48> mac_addr_t; header ethernet_t {
mac_addr_t dstAddr;
mac_addr_t dstAddr;
bit<16> etherType;
}
Основни типови
  bit<n> – Неозначен целобројни податак (bitsrting) дужине Н
    bit је исто што и bit<1>
  int<n> – Означени цео број дужине Н (>=2)
  varbit<n> – битстринг произвољне дужине
Изведени типови
  header – Уређена колекција чланова
    Поравнат на 1 бајт
    Може бити валидан или невалидан
    Може садржати основне типове
  struct – Неуређена колекција чланова
    Нема рестрикција у погледу поравнања
    Може садржати и основне и изведене типове
  Хедер Стек – Низ хедера
  typedef – Давање имена типу

## Slide 19
Varbit<N> - Пример IPv4
Internet Header Length (IHL) – Укупан број бајтова у заглављу

## Slide 20: Varbit
Пример: Деклерација IPv4 заглавља
typedef bit<32> ipv4_addr_t;
header ipv4_t {
bit<4> version;
bit<4> ihl;
bit<8> diffserv;
bit<16> totalLen;
bit<16> identification;
bit<3> flags;
bit<13> fragOffset;
bit<8> ttl;
bit<8> protocol;
bit<16> hdrChecksum;
ipv4_addr_t srcAddr;
ipv4_addr_t dstAddr;
}
header ipv4_options_t {
varbit<320> options;
}
Основни типови
  bit<n> – Неозначен целобројни податак (bitsrting) дужине Н
    bit је исто што и bit<1>
  int<n> – Означени цео број дужине Н (>=2)
  varbit<n> – битстринг произвољне дужине
Изведени типови
  header – Уређена колекција чланова
    Поравнат на 1 бајт
    Може бити валидан или невалидан
    Може садржати основне типове
  struct – Неуређена колекција чланова
    Нема рестрикција у погледу поравнања
    Може садржати и основне и изведене типове
  Хедер Стек – Низ хедера
  typedef – Давање имена типу

## Slide 21: Структуре у функцији међурезултата
typedef bit<9> port_id_t; /* Switch port */
typedef bit<16> mgid_t; /* Multicast Group */
typedef bit<5> qid_t; /* Queue ID */
struct parser_input_t { port_id_t ingress_port; bit<1> resubmit_flag;
}
struct ingress_input_t {
portid_t ingress_port;
timestamp_t ingress_timestamp;
}
struct ingress_output_t {
portid_t egress_port;
mgid_t mcast_group;
bit<1> drop_flag;
qid_t egress_queue;
}
Метаподаци међурезултата програмабилних фаза протошне обраде се користе као интерфејс са остатком система
Дефиниције ових метаподатака испоручују хардвер дизајнери
П4 Платформа
parser_ input_t
ingress_ input_t
ingress_ output_t

## Slide 22: Деклерација и иницијализација променљивих
bit<16> bit<8>
my_var; another_var = 5;
const bit<16> ETHERTYPE_IPV4 = 0x0800;
const bit<16> ETHERTYPE_IPV6 = 0x86DD;
ethernet_t vlan_tag_t
eth;
vtag = { 3w2, 0, 12w13, 16w0x8847 };
Можете иницијализовати променљиве и основних и изведених типова
Дефиниција константи чине код безбеднијим
Боље од макроа #define!
Константне са експлицитним ширинама

## Slide 23: Програмирање парсера

## Slide 24: Парсер Модел (В1 Архитектура)
#include <core.p4>
#include <v1model.p4>
/* Кориснички подаци */
struct my_headers_t {
ethernet_t ethernet;
vlan_tag_t[2] vlan_tag;
ipv4_t ipv6_t
ipv4; ipv6;
}
struct my_metadata_t {
/* За сада ништа */
}
/* Улазни системски подаци */
struct standard_metadata_t {
bit<9> ingress_port;
. . .
}
/* Деклерација парсера */
parser MyParser(packet_in
out my_headers_t inout my_metadata_t inout standard_metada_t
packet, hdr, meta,
standard_metadata)
{
. . .
9
ingress_port
hdr
meta
meta
Платформа је задужена да иницијализује податак са 0
standard_metadata
MyParser
packet_in
Кључна реч

## Slide 25: Паресери у П416
Паресери су специјалне функције које дефинишу стања коначног аутомата
Паресери имају 3 предефинисана стања
  start
  accept
  reject
    До овог стања се може стићи имплицитно и експлицитно
    Одговор на ово стање дефинише архитектура
Остала стања дефинише корисник
start
accept
reject

## Slide 26: Имплементација Парсера
parser MyParser(packet_in
out my_headers_t inout my_metadata_t
in standard_metadata_t
packet, hdr, meta,
standard_metadata)
{
state start {
packet.extract(hdr.ethernet);
transition select(hdr.ethernet.etherType) {
0x8100 &&& 0xEFFF : parse_vlan_tag;
0x0800 : parse_ipv4;
0x86DD : parse_ipv6;
0x0806 : parse_arp;
default : accept;
}
}
state parse_vlan_tag { packet.extract(hdr.vlan_tag.next);
transition select(hdr.vlan_tag.last.etherType) {
0x8100 : parse_vlan_tag;
0x0800 : parse_ipv4;
0x86DD : parse_ipv6;
0x0806 : parse_arp;
default : accept;
}
}
state parse_ipv4 { packet.extract(hdr.ipv4); transition select(hdr.ipv4.ihl) {
0 .. 4: reject;
5: accept;
default: parse_ipv4_options;
}
state parse_ipv4_options { packet.extract(hdr.ipv4.options,
(hdr.ipv4.ihl - 5) << 2);
transition accept;
}
state parse_ipv6 { packet.extract(hdr.ipv6); transition accept;
}

## Slide 27: Програмирање match/action проточне обраде
Контроле
Акције
Табеле

## Slide 28: Контроле у П4
Веома сличне Ц функцијама
  Алгоритме мора бити могуће претставити усмереним ацикличним графом (ДАГ)
Претставља различите врсте процесирања које могу бити претстављене као ДАГ:
  Match-Action Проточна обрада
  Депарсери
  Додатно процесирање (ажурирање контролне суме)
Интерфејси ка другим блоковима су дефинисани корисничким и подацима дефинисаним у архитектури

## Slide 29: Једноставна рефлексија (В1 архитектура)
control MyIngress(
inout my_headers_t hdr,
inout my_metadata_t meta,
inout standard_metadata_t standard_metadata)
{
bit<48> tmp;
apply {
tmp = hdr.ethernet.dstAddr; hdr.ethernet.dstAddr = hdr.ethernet.srcAddr;
hdr.ethernet.srcAddr = tmp;
standard_metadata.egress_spec =
standard_metadata.ingress_port;
}
}
9
ingress_port
resubmit_flag
hdr
meta
meta
standard_metadata
48
hdr
9
egress_spec
mcast_grp
16
16
clone_spec
ingress_timestamp
resubmit_flag
5
egress_queue
standard_metadata

## Slide 30: Једноставне акције и изрази
const bit<9> DROP_PORT = 511; /* По спецификацији В1 архитектуре */
action mark_to_drop() {
standard_metadata.egress_spec = DROP_PORT; standard_metadata.mgast_grp = 0;
}
control MyIngress(inout my_headers_t hdr,
inout my_metadata_t meta,
inout standard_metadata_t standard_metadata)
{
/* Локалне деклерације */
action swap_mac(inout bit<48> dst, inout bit<48> src) {
bit<48> tmp;
tmp = dst; dst = src; src = tmp;
}
action reflect_to_other_port() { standard_metadata.egress_spec =
standard_metadata.ingress_port ^ 1;
}
Веома слично Ц функцијама
Могу бити дефинисане глобално или локално у контроли
Параметри имају тип и смер
Променљиве могу бити инстанциране унутар контроле
Подржане стандардне аритметичко логичке операције:
◦ +, -, *
  ~, &, |, ^, >>, <<
◦ ==, !=, >, >=, <, <=
  Нема целобројног или дељења по модулу
Додатне операције:
  Bit-slicing: [m:l]
    Може бити и Л вредност
  Надовезивање битова: ++
/* Већ дефинисано у v1model.p4 */

## Slide 31: Једноставне акције и изрази
/* Тело контроле */
apply {
if (hdr.ethernet.dstAddr[40:40] == 0x1) { mark_to_drop();
} else {
swap_mac(hdr.ethernet.dstAddr, hdr.ethernet.srcAddr);
reflect_to_other_port();
}
}
}
const bit<9> DROP_PORT = 511; /* По спецификацији В1 архитектуре */
action mark_to_drop() {
standard_metadata.egress_spec = DROP_PORT; standard_metadata.mgast_grp = 0;
}
control MyIngress(inout my_headers_t hdr,
inout my_metadata_t meta,
inout standard_metadata_t standard_metadata)
{
/* Локалне деклерације */
action swap_mac(inout bit<48> dst, inout bit<48> src) {
bit<48> tmp;
tmp = dst; dst = src; src = tmp;
}
action reflect_to_other_port() { standard_metadata.egress_spec =
standard_metadata.ingress_port ^ 1;
}
/* Већ дефинисано у v1model.p4 */

## Slide 32: Акције: Операције над заглављима
Пример: Енкапсулација IPv4 у MPLS пакет са 2 лабеле
header mpls_t {
bit<20> label; bit<3> exp; bit<1> bos; bit<8> ttl;
}
action ipv4_in_mpls(in bit<20> label1, in bit<20> label2) { hdr.mpls[0].setValid();
hdr.mpls[0].label = label1; hdr.mpls[0].exp = 0;
hdr.mpls[0].bos = 0;
hdr_mpls[0].ttl = 64;
hdr.mpls[1].setValid();
hdr.mpls[1] = { label2, 0, 1, 128 };
if (hdr.vlan_tag.isValid()) { hdr.vlan_tag.etherType = 0x8847;
} else {
hdr.ethernet.etherType = 0x8847;
}
}
Манипулација битом валидности заглавља:
  header.setValid() – Додаје заглавље
  header.setInvalid() – избацује заглавље
  header.isValid()
Додела вредности заглавља
  Коришћењем корпица (tuples)
if() изрази су дозвољени и у акцијама!

## Slide 33
action decap_ip_ip() { hdr.ipv4 = hdr.inner_ipv4;
hdr.inner_ipv4.setInvalid();
}
action pop_mpls_label() { hdr.mpls.pop_front(1);
}
action push_mpls_label(in bit<20> label, in bit<3> exp) { hdr.mpls.push_front(1);
hdr.mpls[0].setValid();
hdr.mpls[0] = { label, exp, 0, 64 };
}
Манипулација битом валидности заглавља:
  header.setValid() – Додаје заглавље
  header.setInvalid() – избацује заглавље
  header.isValid()
Додела вредности заглавља
  Коришћењем корпица (tuples)
  header = { f1, f2, ..., fn }
  header1 = header2
Специјалне операције над стеком заглавља
  У парсерима
    header_stack.next
    header_stack.last
    header_stack.lastIndex
  У контролама
    header_stack[i]
    header_stack.size
    header_stack.push_front(int count)
    header_stack.pop_front(int count)
Акције: Операције над заглављима

## Slide 34: Акције: Манипулација битовима
Пример: Формирање Ethernet MAC адресе за IPv4 Мултикаст пакете
action set_ipmcv4_mac_da_1() { hdr.ethernet.dstAddr = 24w0x01005E ++ 1w0 ++
hdr.ipv4.dstAddr[22:0];
}
action set_ipmcv4_mac_da_2() {
hdr.ethernet.dstAddr[47:24] = 0x01005E;
hdr.ethernet.dstAddr[23:23] = 0;
hdr.ethernet.dstAddr[22:0] = hdr.ipv4.dstAddr[22:0];
}
Специјалне операције за манипулацију битовима:
  Bit-string concatenation - надовезивање
  Bit-slicing

## Slide 35: Match-Action Табеле
Основна градивна јединица Match-Action проточне обраде
  Податак над којим се врши подударање и тип подударања
  Листа могућих акција
  Додатна својства
    Величина
    Подразумевана акција
    Иницијализација улаза
    ...
Свака табела садржи један или више улаза (редова)
Улаз садржи:
  Кључ на за претрагу
  Једну акцију
    Извршава се уколико за дати пакет постоји подударање у табели за дати улаз
  (Опционо) подаци акције

## Slide 36: Табеле: Match-Action Процесирање
Подаци равни података
Подаци контролне равни
Код акције
Извершење
акције
Кључ за претрагу
Кључ | Акција | Подаци акције
Подразумевана Акција
Подаци Акције
Погодак
Подаци
Заглавља и метаподаци
(улаз)
Заглавља и метаподаци
(излаз)
Акција
Мултиплексер
Контролна раван
Заглавља и метаподаци

## Slide 37
Memorije и табеле
Типови меморија и табела
Основни типови меморија (и табела)
  Директне меморије
    мапирање кључа у резултат
    кључ дужине N бита који представља индекс
    тачно 2N редова у табели
    увек постоји погодак
  Exact Match
    табела представља скуп кључева
    кључ дужине N бита
    до 2N редова у табели, често много мање
    не постоји класичан резултат, резултат је информација да ли тражени кључ постоји у табели и у ком реду
  TCAM (Ternary Content-Addressable Memory)
  LPM (Longest Prefix Match)

## Slide 38: Табела (ЕМ - Exact Match)
Пример: Типична Л3 (IPv4) хост табела
: exact;
: exact;
table ipv4_host {
key = {
meta.ingress_metadata.vrf hdr.ipv4.dstAddr
}
actions = {
l3_switch; l3_drop;
l3_l2_switch; noAction;
}
default_action = noAction();
size = 65536;
}
vrf | ipv4.dstAddr | action | data
1 | 192.168.1.10 | l3_switch | port_id= mac_da= mac_sa=
100 | 192.168.1.10 | l3_l2_switch | port_id=<CPU>
1 | 192.168.1.3 | l3_drop | 
DEFAULT |  | noAction | 
Ово су једине могуће акције. Сваки улаз може имати само једну од њих.
/* Дефинисано у core.p4 */
action noAction() { }

## Slide 39: Табела (LPM - Longest Prefix Match)
Пример: Типична Л3 (IPv4) табела рутирања
: exact;
: lpm;
table ipv4_lpm {
key = {
meta.ingress_metadata.vrf hdr.ipv4.dstAddr
}
actions = {
l3_switch; l3_l2_switch;
l3_switch_nexthop(meta.l3.nexthop_info); l3_switch_ecmp(meta.l3.nexthop_info); l3_drop; noAction;
}
const default_action = l3_l2_switch(CPU_PORT);
size = 16384;
}
vrf | ipv4.dstAddr / prefix |  | action | data
1 | 192.168.1.0 / 24 |  | l3_l2_switch | port_id=3
10 | 10.0.16.0 / 22 |  | l3_ecmp | ecmp_index=12
1 | 192.168.0.0 / 16 |  | l3_switch_nexthop | nexthop_index=451
1 | 0.0.0.0 / 0 |  | l3_switch_nexthop | nexthop_index=1
 |  | DEFAULT | l3_l2_switch | port_id=CPU_PORT
Поља кључа могу користити различите типове подударања
Дужина префикса служи као индикатор приоритета

## Slide 40: Табела (TCAM - Ternary Match)
Пример: Мало моћнија Л3 (IPv4) табела рутирања
: ternary;
: ternary;
table ipv4_lpm {
key = {
meta.ingress_metadata.vrf hdr.ipv4.dstAddr
}
actions = {
l3_switch; l3_l2_switch;
l3_switch_nexthop(meta.l3.nexthop_info); l3_switch_ecmp(meta.l3.nexthop_info); l3_drop;
noAction;
}
Prio | vrf / mask | ipv4.dstAddr / mask | action | data
100 | 0x001/0xFFF | 192.168.1.5 / 255.255.255.255 | l3_swith_nexthop | nexthop_index=10
10 | 0x000/0x000 | 192.168.2.0/255.255.255.0 | l3_switch_ecmp | ecmp_index=25
10 | 0x000/0x000 | 192.168.3.0/255.255.255.0 | l3_switch_nexthop | nexthop_index=31
5 | 0x000/0x000 | 0.0.0.0/0.0.0.0 | l3_l2_switch | port_id=64
}
const default_action = l3_l2_switch(CPU_PORT);
size = 16384;
Експлицитно дефинисан приоритет

## Slide 41: Коришћење табела у контролама
hdr, meta,
control MyIngress(inout my_headers_t
inout my_metadata_t
inout standard_metadata_t standard_metadata)
{
/* Деклерације */
action l3_switch(...) { . . . }
action l3_l2_switch(...) { . . . }
. . .
table assign_vrf { . . . }
table ipv4_host { . . . }
table ipv6_host { . . . }
apply {
assign_vrf.apply();
if (hdr.ipv4.isValid()) { ipv4_host.apply();
}
}
}
Деклерација акција
  Деклерација је инстанцирање
Деклерација табела
  Деклерација је инстанцирање
Apply() – Изврши претрагу и акцију
  Водити рачуна да се претрага врши над подацима валидних заглавља пакета

## Slide 42: Коришћење резултата претраге
apply {
. . .
if (hdr.ipv4.isValid()) {
if (!ipv4_host.apply().hit) { ipv4_lpm.apply();
}
}
}
apply {
. . .
switch (ipv4_lpm.apply().action_run) { l3_switch_nexthop: { nexthop.apply(); }
l3_switch_ecmp: { ecmp.apply(); }
l3_drop: { exit; }
default: { /* Not needed. Do nothing */ }
}
}
Apply метода враћа специјални резултат:
  Hit – податак логичког типа који носи информацију да ли дошло до поклапања приликом претраге
  Податак типа enum који носи информацију о изабраној акцији
Switch() израз:
  Може користити само над подацима резултата претраге
  Сваки случај (case) треба бити дефинисан као блок израза
  Default случај је опциони
    Значи „било која акција“ а не подразумевана акција
Exit/Return Изрази
  return – иди на крај текуће контроле
  exit – Прекини извршавање контроле родитеља
    Корисно за прекидање даљег процесирања

## Slide 43: Серијализација пакета (депарсер)

## Slide 44: Депарсирање
control MyDeparser(packet_out packet,
in my_headers_t hdr)
{
apply {
/* Layer 2 */ packet.emit(hdr.ethernet);
packet.emit(hdr.vlan_tag);
/* Layer 2.5 */ packet.emit(hdr.mpls);
/* Layer 3 */
/* ARP */ packet.emit(hdr.arp); packet.emit(hdr.arp_ipv4);
/* IPv4 */ packet.emit(hdr.ipv4);
/* IPv6 */ packet.emit(hdr.ipv6);
/* Layer 4 */ packet.emit(hdr.icmp); packet.emit(hdr.tcp); packet.emit(hdr.udp);
}
}
Састављање пакета од заглавља
Изражено коришћењем контрола
  Нема потребе за другим конструктом
packet_out – дефинисано у core.p4
  emit(header) – серијализуј загавље уколико је валидно
  emit(header_stack) – Серијализуј све елементе низа уколико су валидни
Предности:
  Раздвајање парсирања од депарсирања

## Slide 45: Једноставан депарсер
struct my_headers_t { ethernet_t ethernet; vlan_tag_t [2] vlan_tag;
mpls_t [5] mpls;
arp_t arp;
arp_ipv4_t arp_ipv4;
ipv4_t ipv4;
ipv6_t ipv6;
icmp_t icmp;
tcp_t tcp;
udp_t udp;
}
control MyDeparser(packet_out
packet,
in my_headers_t hdr)
{
apply {
packet.emit(hdr);
}
}
Једноставно заглавља у структури
  Заглавља ће бити серијализована у оном редоследу у ком су дефинисана као поља структуре

## Slide 46: Екстерне методе и објекти

## Slide 47: Потреба за екстерним објектима и методама
Многе платформе имају специјализоване хардверске ресурсе
  Разликују се од произвођача до произвођача
  Не могу се изразити језгром П4 језика
    Специјализоване операције
  Могу садржати стање којем се може приступити из контролне равни
П4 језгро језика треба остати неизмењено
  У П4_14 језику скоро 1/3 контрукта је било намењено специјализованим операцијама
  У П4_16 језику све екстерне методе имају унифицирани интерфејс
Објекти се могу користити иако је њихова имплементација сакривена
  Креирањем објеката и кроз позиве метода

## Slide 48: Објекти без стања и објекти који чувају стање
Објекти без стања: Иницијализују се за сваки улазни пакет
  Променљиве, заглавља пакета, улазни и излазни пакет
Објекти са стањем: Чувају своје стање између процесираних пакета
  Табеле
  Екстерни објекти
    П414: Бројачи, Мерачи, Регистри...
Објекат | Интерфејс равни података |  | Интерфејс контролне равни | 
 | Читај Стање | Мењај/Пиши Стање | Читај | Мењај/Пиши
Табела | apply() | --- | ДА | ДА
Бројач | --- | count() | ДА | ДА*
Мерач | execute () |  | Само подешавања | Само подешавања
Регистар | read() | write() | ДА | ДА

## Slide 49
Хвала на пажњи!
Референце:
[1] - Vladimir Gurevich, Introduction to P4_16 presentation (part 1 of 2) P4 Developers Day (P4 D2) Stanford, CA. May 2017
[2] - Vladimir Gurevich, Introduction to P4_16 presentation (part 2 of 2) P4 Developers Day (P4 D2) Stanford, CA. May 2017